Monografia – Rascunho
Conceitos gerais

Arduino é uma plataforma básica de hardware e software que permite a criação de protótipos eletrônicos com facilidade e com baixo custo.
Mas vamos com calma. O que é protótipo ?
Protótipo, no sentido mais amplo, é o produto gerado, de caráter experimental ou de teste, com objetivo de avaliar sua aceitação e corrigir eventuais falhas e até mesmo aprimorá-lo.
Logo, o arduino é utilizado amplamente em caráter experimental por amadores e/ou entusiastas de eletrônica, para diversas finalidades.

Agora, olhando estritamente o hardware do projeto, arduino é uma plataforma de microcontrolador de placa única e de hardware livre. (baseado em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Arduino)
Vamos detalhar um pouco mais:
A placa possui um chip de microcontrolador. Tal chip atua como um computador na placa, literalmente falando. Inclusive, ele possui muitos componentes similares aos presentes em uma placa-mãe de um computador pessoal. Todos os componentes básicos do arduino, como pinos, o controlador, interface USB, cristal, terminais de conexão, entre outros, todos estão condensados em uma única placa de circuito impresso.

“A ideia do Arduino é possibilitar que desenvolvedores criem aplicativos específicos para rodar em um circuito eletrônico básico.”
(http://www.tecmundo.com.br/android/10098-arduino-a-plataforma-open-source-que-vai-automatizar-a-sua-vida.htm)

Mas vamos com calma novamente. Como assim, plataforma de hardware livre ?
A placa de arduino não é gratuita para adquirí-la, embora seu custo não seja alto.
Porém, o software de programação arduino é gratuito bem como arquivos de documentação do projeto com os desenhos dos circuitos e tudo é disponibilizado gratuitamente na Internet.
Hardware livre é uma analogia ao software livre, com a diferença de que não se trata de código aberto, e sim, que o design dos cirtuitos pode ser adaptado por qualquer pessoa (que entenda de eletrônica, obviamente). Logo, o desenvolvedor arduino poderá adquirir uma placa já montada e pré-configurada ou fabricar sua própria placa para alguma finalidade particular a partir das especificações documentadas nos diagramas do projeto.

A placa de arduino permite que se conectem dispositivos e circuitos eletrônicos aos seus terminais, possibilitando controlar e interagir com aparelhos externos, como sensores, leds, motores, e vários outros acessórios compatíveis com a placa.
Como o arduino permite controlar outros circuitos eletrônicos e acessórios externos conectados a ele, como medir a temperatura, ligar/desligar motores e lâmpadas, o arduino também é conhecido por tratar de computação física. Isso sem contar que o arduino pode se comunicar com um computador via o Barramento Serial Universal (USB), inclusive sua própria programação é fundamentalmente feita via um computador pessoal. Além do mais, o arduino também pode servir de interface entre o computador e os demais dispositivos eletrônicos externos e assim, é possível tratar da tal computação física com o arduino tratando da interface e o computador cuidando do processamento e de todo o controle em si.

Site oficial

Explica detalhes de instalação da IDE, aquisição da placa e fundamentos de Arduino:

https://www.arduino.cc/
Origem

Originalmente, Arduino foi desenvolvido para o meio acadêmico.
Em 2005, na Itália, o time composto por: Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis desenvolveu o Arduino, que teve um grande sucesso comercial.

http://escoladerobotica.ipcb.pt/?page_id=297

Aspectos mercadológicos
Placas oficiais
Placas fabricadas por empresas que pagam royalties para poderem carregar a marca Arduino.
São autorizadas a fabricar as placas originais.

Placas clones
São placas que replicam o layout ou a variação do nome Arduino.
Não têm compromisso financeiro com a marca e nem participam da evolução do projeto.
Elas apenas podem comercializar suas “próprias” placas, pois respeitam as regras impostas pela marca Arduino. Se os termos da marca não forem respeitados, a placa é considerada uma falsificação. Placas falsificadas tentam se passar por originais a um preço muito menor.
As placas originais sempre têm algum selo do projeto.

Outras placas
Outras categorias menos importantes incluem: placas compatíveis e placas derivadas.

Baseado em:
http://blog.fazedores.com/arduino-ino-ino-original-clone-compativel-ou-mera-falsificacao/

Famílias
Existem diversas famílias de placas, todas muito parecidas, a maioria usam as mesmas conexões e linguagem de programação.
Exemplos de famílias: Uno, Duemilanove, Diecimila, Mega, Nano, Leonardo, entre outras.
Nesta monografia, vamos falar apenas sobre o Arduino UNO.

http://comphaus.com.br/home/?wpsc-product=arduino-uno-r3

Arquitetura e hardware

Placa de desenvolvimento

A placa de arduino é um tipo de placa de desenvolvimento baseada em microcontrolador, ou seja, utiliza-se o computador para programar o microcontrolador. Muitos fabricantes de microcontroladores os comercializam já embutidos em placas de desenvolvimento, juntamente com o indispensável software de programação, mas muitos desses produtos são complicados para serem entendidos e programados, sem falar que em geral, eles não são projetos abertos, o que os torna mais direcionados a engenheiros e profissionais especializados.
A ideia do Arduino é justamente quebrar esse paradigma, facilitando a aprendizagem para os leigos e aficionados por eletrônica, e fundamentalmente, tornando a arquitetura livre e criação de protótipos a baixo custo.

Microcontrolador

O componente de hardware mais importante da placa é o chip microcontrolador. É como um pequeno computador bem simples dentro de um único chip e ainda com algumas novidades a serem explicadas mais adiante.
No caso do UNO, é o modelo ATmega328, da família Atmel AVR.
Ele opera com valores entre
É um chip retangular preto e ele pode ser removido, pois ele fica encaixado num soquete da placa.
Ele possui os seguintes componentes:

- CPU: executa as instruções dos sketchs.
- Memória de trabalho (RAM): volátil, e é responsável por armazenar as variáveis em geral que os sketchs referenciam durante sua execução. Sua capacidade é de 2 KB. No caso do UNO, a memória é a do tipo SRAM.
- Memória flash: não-volátil e seu papel se restringe em armazenar somente os sketchs.
  Sua capacidade é de 32 KB, dos quais 2 KB são reservados ao bootloader.
- Memória EEPROM: não-volátil, e pode ser utilizada para armazenamento de dados e variáveis a longo prazo.
- UART (Receptor/Transmissor Universal Assíncrono): faz a troca de dados com o chip de interface USB. Envia ou recebe dados da interface de forma assíncrona. No caso de recebimento, armazena os dados recebidos em um buffer de leitura.
- Pinos de entrada/saída: por meio deles que o microcontrolador recebe alimentação elétrica e realiza a comunicação de dados entre a placa e o mundo externo. São 14 pinos digitais, que servem de entrada e saída, e 6 entradas analógicas, além dos pinos relacionados à alimentação elétrica.

Alimentação e conexões elétricas

A alimentação ode ser feita via cabo USB, com o computador hospedeiro servindo de fonte, ou via adaptador/bateria. Neste caso, a faixa de tensão recomendada é de 7-12 V, embora a faixa limite permitida seja de 6-20 V. Próximo ao soquete de USB, situa-se o regulador de tensão de 5V, que recebe a tensão da fonte de alimentação e converte para 5V, que é a tensão utilizada pela placa para representar o nível lógico “alto”. Ao lado das entradas analógicas, situam-se os pinos de alimentação elétrica, como o pino de reset, que inicializa o microcontrolador (iniciando o bootloader) enviando “LOW” para ele. Para concluir, os pinos de tensão fornecem a tensão especificada, como 3.3V, 5V, 9V e GND (terra ou 0V).

Conexões digitais

São 14 pinos numerados de 0 a 13 e servem tanto como entrada quanto saída. Uma saída de 5 V representa o estado lógico 1e uma saída de 0 V representa o estado 0. Tais saídas podem ser usadas para acender um LED, mas não para ligar um motor. As entradas digitais são os mesmos pinos que podem fornecer a saída e podem fornecer como leitura “LOW”, para 0 V e “HIGH” para 5 V.

http://www.embarcados.com.br/arduino-entradasaidas-digitais/

Entradas analógicas

Uma entrada analógica fornece um valor entre 0 e 1023, 10 bits em binário, que representa uma tensão entre 0V e 5V, sendo que 0V equivale a 0 e 5V equivale a 1023. Tais valores estão representados em PWM. São os 6 pinos numerados de A0 a A5 e indicados como Analog In.

Demais componentes

- Oscilador de cristal, que vibra na frequência em torno de 16 MHz (componente prateado)
- Chave de reset, que faz o microcontrolador iniciar seu sketch do zero e limpar a memória RAM
- soquete USB, para comunicação com o computador
- chip de interface USB, que converte dados do padrão USB para dados seriais em bytes e vice-versa. O Arduino reconhece apenas os dados seriais em bytes.

A figura 2, retirada de http://www.embarcados.com.br/arduino-uno/, resume os principais componentes da placa UNO.

Figura 2. Resumo de recursos da Arduino UNO

  Ambiente de programação

A primeira providência para colocar em funcionamento uma placa Arduíno é alimentá-la com energia elétrica. As novas placas já vem com um programa que faz um LED piscar indicando operabilidade da placa quando a mesma está recebendo energia elétrica. A maneira mais simples de se fazer isso é conectar a placa a um computador hospedeiro via cabo USB.

Para conseguirmos transferir programas do computador para a placa, é necessário instalar o aplicativo do Arduino. (incluir figura). Tal aplicativo é disponibilizado para Windows, MAC e Linux e serve como ambiente de desenvolvimento, abstraindo o baixo nivel da placa e facilitando sua programação. Pode ser necessária a instalação de drivers de USB se o Sistema Operacional requisitá-los.
Ao iniciar o aplicativo, é necessário informar o tipo da placa (Uno, por exemplo) e a porta serial do computador que o SO trabalha (COM3 para Windows por exemplo) e escrever um sketch (assim são denominados os programas em Arduino) e salvá-lo. Após isso, deve-se clicar no botão upload, que irá compilar o sketch e depois transferí-lo para a placa. Nesta etapa, vários LEDs começam a piscar incessantemente indicando o progresso da transferencia. Por fim, uma mensagem de sucesso será exibida na tela. A placa começará então a executar automaticamente o sketch.
Os sketchs ficam salvos no sistema de arquivos do computador permanentemente.

http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-installation

Programação

Ciclo básico de programação

O Ciclo de programação do Arduino pode ser dividido da seguinte maneira:
1. Conexão da placa a uma porta USB do computador;
2. Desenvolvimento de um sketch com comandos para a placa;
3. Upload do sketch para a placa, utilizando a comunicação USB.
4. Aguardar a reinicialização, após ocorrerá à execução do sketch criado.
A partir do momento que foi  feito o upload o Arduino não precisa mais do computador: o Arduino executará o sketch criado, desde que seja ligado a uma fonte de energia.
Extraído de: http://www.embarcados.com.br/arduino-primeiros-passos/

Comentários

São os mesmos comentários de C/C++:

1) de linha: inicia-se o trecho da linha a ser comentado com //
2) de bloco: trecho de código entre /* e */, podendo ocupar mais de uma linha

A linguagem de programação do Arduíno é baseada em C / C++, embora seja possível programar as placas usando apenas os recursos da linguagem C. Isso é possível uma vez que C++ é uma extensão de C, com a principal diferença de que C++ oferece suporte a Orientação a Objeto.

Por outro lado, apenas o C funciona muito bem, principalmente quando os sketchs forem simples.

Os sketchs escritos pelo programador devem sempre conter as funções: setup e loop.

Caso contrário, um erro de compilação é gerado.
A compilação é necessária para gerar o código binário de máquina, que é o único código inteligível pelo hardware de Arduino.
Após a compilação, feita na máquina hospedeiro, é feita a transferência do código binário até a memória flash da placa, que tem o papel de armazenar somente o código binário dos sketchs (e não dados usados pelos mesmos) e de forma permanente. (pag. 29)

Ambas funções não exigem código no corpo de sua definição, mesmo que isso acarrete em um código com pouca ou nenhuma funcionalidade.
A função setup tem como finalidade rodar comandos de inicialização, ou mais precisamente, comandos em que é necessário rodar uma única vez e logo no início da execução do sketch.
Já a função loop tem como finalidade rodar um bloco de comandos repetidamente.
 // exemplo de codigo pisca-pisca(pag. 34)

Comandos

São eles:
- if, for, while;
- a diretiva #define, para definir macros, e a #include, para incluir bibliotecas
- E os demais recursos da sintaxe que o C / C++ disponibilizam.

Variáveis

Tipos: float, boolean, int, long (inteiros muito longos), double, byte (usado na comunicação serial de dados), char (caracteres em ASCII), unsigned int, unsigned long.

As variáveis podem ser:

- Globais: seu escopo está definido para qualquer função, inclusive para setup. A variável deve ser declarada antes da função setup, no início do sketch.
- Locais: seu escopo está definido somente na função em que foi declarada.
- Estáticas: são variáveis locais precedidas pela palavra especial static e são utilizadas para inicializar a variável apenas uma vez, mantendo sempre seu valor entre chamadas sucessivas à função na qual ela foi declarada.

Operadores aritméticos

A ordem de precedência entre as operações, da maior para a menor, é a seguinte:

1) multiplicação (*)
2) divisão (/)
3) soma (+)
4) subtração (-)

Pode-se optar pelo uso de parênteses para modificar a ordem de precedência ou mesmo por questão de segurança e seu uso não é obrigatório.

Função Loop

Como esta função especial roda repetidamente o corpo de código contido nela, seu uso está frequentemente relacionado com o tratamento de entrada e saída explicitado pelo programador. Falaremos mais adiante sobre entrada e saída, mas por assim dizer, é desejável que esta função rode o maior número possível de vezes para tratar quaisquer eventos externos, ou seja, que a função execute o mais rápido possível, para tornar rápida a resposta vinda do arduino.

Modularização com funções

Eis um exemplo, adaptado de S. Monk, que modulariza o código ao criar a função flash.
O sketch pisca o LED 20 vezes, com intervalos de 1 segundo entre um acender e um apagar.
É sempre uma boa prática criar funções, pois elas podem ser úteis em várias outras partes do sketch.

void setup() {
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(13, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
for (int i = 0; i < 20; i++) {
flash();
}
}

void flash() {
digitalWrite(13, HIGH);	// turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000);	// wait for a second
digitalWrite(13, LOW);	// turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000);	// wait for a second
}

Comunicação serial com o arduino

A comunicação serial entre a placa e o computador é feita via USB.
Uma vez que a placa esteja recebendo alimentação elétrica, os dados seriais chegam ao arduino ou partem dele, independentemente do que o microcontrolador esteja fazendo. A UART se encarrega de:

- receber os dados do chip de interface USB e colocá-los em um buffer de leitura para posterior uso pelos sketchs
- enviar os dados para o chip de interface USB, que por sua vez os envia para o computador no padrão USB

Serial Monitor como recurso de teste

É um recurso disponibilizado na IDE, e consiste na interação entre os skectchs e a placa de arduino.
Por meio do Serial Monnitor, dados podem ser processados e enviados pela placa e exibidos na tela.
Dados também podem

A função Serial.begin deve ser a primeira a ser chamada caso for utilizada a comunicação serial entre o Arduino e o computador conectado à porta serial.

Essa função recebe um inteiro como argumento, indicando a taxa de bits por segundo que serão enviados e/ou recebidos. A taxa configurada pela placa de Arduino deveria ser a mesma tanto para envio quanto para recebimento de bits, caso contrário, a saída impressa no Serial Monitor será incompreensível ou mesmo nada será impresso. Ex:

Serial.begin(9600); (9600 bits/s de transferência)

Algumas funções seriais

Serial.available()
Retorna o número de bytes disponíveis a serem lidos do buffer de leitura.

Serial.print(val, <formato>)
Imprime dados como texto ASCII, por meio da porta serial. O comando assume diversos formatos:
Numeros são impressos usando caracteres ASCII para cada dígito seu. Floats são impressos também como dígitos ASCII, com 2 casas decimais por padrão. Bytes são impressos como simples caracteres. Caracteres e strings são impressos como tal. O segundo parâmetro opcional especifica a base ou formato. Possíveis valores para esse são: BIN (base 2), OCT (base 8), DEC (base 10), HEX(base 16). Para números de ponto flutuante, o segundo argumento é um numero que indica o numero de casas decimais a serem impresos.
Exemplos:

Serial.print(78) → imprime 78
Serial.print(78, BIN) → imprime 1001110
Serial.print(78.2345678, 4) → imprime 78.2345.

Adaptado de: https://www.arduino.cc/en/Serial/Print

Serial.write()
Envia dados binários por meio da porta serial. O dado é enviado como um único byte ou como uma série de bytes.
Exemplos:

Serial.write(valor) → envia valor como um único byte
Serial.write(string) → envia string como uma sequência de bytes
Serial.write(buffer, size) → envia buffer de tamanho size como uma sequência de bytes

Serial.read():
Lê dados seriais armazenados no buffer da placa. A função retorna o primeiro byte dos dados seriais ou -1 se não há dado.

Adaptado de: https://www.arduino.cc/en/Serial/Read

Entrada e Saída

A função pinMode deve sempre ser chamada no setup quando algum pino for utilizado no projeto.
Ela recebe como primeiro argumento um inteiro, que indica o número do pino, e como segundo argumento o modo (INPUT ou OUTPUT).
É importante destacar que os pinos digitais da placa de Arduino já possuem implementados resistores pull-up em suas conexões e são apenas configuráveis pelo programador, pois eles normalmente vem desligados. Assim, não é necessário se preocupar quanto a erros de leitura nos pinos de entrada digitais devido a flutuações de corrente elétrica, ou seja, temos a garantia de estabilidade dos níveis lógicos.

Exemplo:

int inputPin = 5;

void setup() {
     pinMode(inputPin, INPUT);	// pino 5 será entrada
     digitalWrite(inputPin, HIGH);	// habilitando o resistor de pull-up no pino 5
}

Níveis lógicos

Em termos digitais, o nível “alto” (HIGH ou 1) equivale a uma tensão de 5V em um dos terminais da placa.
Já o nível “baixo” (LOW ou 0) equivale a uma tensão de 0V em um dos terminais.
Em termos analógicos, a tensão nos pinos analógicos pode variar para qualquer valor no intervalo
0V – 5V.
A placa de Arduino conta com pinos analógicos e digitais, tanto para entrada quanto para saída de dados.

Entradas digitais

Usamos a função digitalRead(num_pino), que permite a leitura do pino especificado como argumento e retorna HIGH ou LOW. Se ligarmos o pino 3 ao 5V, a leitura será HIGH. Se ligarmos ao GND (0 V), a leitura será LOW.

Saídas digitais

A placa conta normalmente com 14 pinos digitais, numerados de 0 a 13.
Exemplo de uso típico:

int output = 13;

void setup() {
    pinMode(output, OUTPUT); // pino 13 é saída
    digitalWrite(output, HIGH); // acender o LED
}

Com essas saídas, é possível mandar diretamente o LED acender, o ligar o motor, etc.
Como observação, as placas já vem com um LED conectado ao pino 13. Para os demais pinos, é necessário conectar um LED externo.

Saídas analógicas

Alguns pinos digitais também podem atuar como saídas analógicas ao fornecer valores variáveis de tensão, e não apenas 5V ou 0V. Eles vem com uma marcação de “~” ou “PWM”.
A sigla PWM significa Pulse Width Modulation (Modulação por Largura de Pulso), sendo um método de se variar a tensão regulando-se a duração dos pulsos elétricos, mas mantendo a taxa de envio dos pulsos constante. Com isso, é possível variar a potência elétrica.

A função analogWrite(pino_saida, num_pwm) gera um valor de saída variável.
O primeiro argumento é um inteiro que define o número do pino.

O segundo argumento está na unidade PWM, e ele deve ser um inteiro entre 0 (potência mínima) e 255 (potência máxima).
PWM é uma unidade mais prática para valores analógicos do que a tensão em si.

Entradas analógicas

A função analogRead(numPino) é usada para ler uma entrada analógica (e.g. A0, A1, … ,A4).
Assim, analogRead(0) irá ler a entrada A0.
Pode-se utilizar um fio e conectar A0 em GND. Assim, a função lerá 0V.
Ao conectar o A0 ao terminal de 5V, a leitura irá indicar algo em torno de 1023, que é máximo.
Outros valores de tensão poderão ser lidos precisamente também.

Shields

São placas externas acopláveis à placa Arduino principal com o objetivo de agregar mais funcionalidades à placa básica. Seguem a mesma filosofia do projeto Arduino: fáceis de montar e baratas para produzir. Inclusive é possível empilhar vários shields em uma mesma placa padrão.
Cada shield agrega uma funcionalidade bem específica e relativamente complexa.
Seria muito complicado reunir várias funcionalidades diferentes em uma mesma placa.
São realmente “facilitadores” para quem trabalha com Arduino.
Exemplos:

http://www.filipeflop.com/pd-6b62c-ethernet-shield-w5100-para-arduino.html

http://store.iteadstudio.com/index.php?main_page=product_info&products_id=500

Projetos notáveis

http://pt.aliexpress.com/w/wholesale-spider-robot-arduino.html

http://br-arduino.org/2015/03/um-kit-de-robo-com-arduino-facil-de-montar-nanobot.html